УДК 629:531

Исследование движения твердого тела

с присоединенными массами в поле действия сил гравитации

И. Ф. Талипов, Н. А. Репьях

Пермский государственный национальный исследовательский университет

Россия, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

ilin-09011988@ya.ru; (951) 951-12-27; mpu@psu.ru; (342) 2-396-309

Рассматривается математическая модель движения алюминиевой пластины размерами ~1-2 км с присоединенными массами на углах тела  в поле сил гравитации. Приведено  исследование  движения системы. Предполагается, что полотно является идеальным недеформированным твердым телом с равномерно распределенной массой. Система совершает сферическое движение в центральном гравитационном поле. Приведено описание движения системы на конечном промежутке времени вокруг гравитационного центра.

Ключевые слова: центральное гравитационное поле; голономная орбитальная система; математическая модель движения.

Введение(

После запуска первого искусственного спутника Земли и в связи с последующими успехами в освоении космического пространства резко возрос интерес к различным вопросам, связанным с изучением космоса. В частности, большой интерес представляют вопросы теории движения искусственных космических объектов.

Ряд геофизических и динамических задач, связанных с освоением и изучением космического пространства, требует анализа вращательного движения искусственных космических объектов относительно центра масс. От положения спутника зависят показания различных приборов, предназначенных для изучения состава и строения верхней атмосферы; положение спутника относительно магнитного поля Земли влияет на показания магнитометров.

Движение около центра масс влияет также на средний коэффициент аэродинамического сопротивления и, следовательно, на параметры орбиты и время существования спутника; есть также ряд других задач, требующих знания ориентации спутника в пространстве.

В предлагаемой работе изучаются эффекты вращательного движения искусственных космических объектов и рассматриваются некоторые смежные задачи. Также описываются системы координат и направляющие косинусы для однозначного определения положения тела в пространстве.

В работе продолжаются исследования И.А. Вертипрахова и Н.А. Репьяха по динамике орбитальных космических систем [1].

- Описание системы

и вывод уравнений движения

Действующая на систему внешняя сила потенциальна. Это сила гравитации. Система имеет 6 степеней свободы, а значит, и обобщенных координат. За обобщенные координаты  приняты:

- Координаты  центра масс в абсолютной СК (рис. 1):

Оси объектоцентрической СК параллельны абсолютной СК.

Абсолютная СК представляет собой прямоугольную экваториальную геоцентрическую СК, где ось Z направлена по оси вращения планеты, а ось Y направлена в точку весеннего равноденствия.

- Координаты положения твердого тела в экваториальной объектоцентрической СК определяются углами Эйлера (рис. 2):

– углы трех последовательных поворотов вокруг осей .

За оси подвижной СК примем главные центральные оси симметрии тела. Положение подвижной СК описывается углами прецессии , нутации  и собственного вращения .

В качестве исследуемого тела выберем полотно алюминиевой фольги в форме прямоугольника больших размеров (~1–10 км), считая фольгу идеальным недеформированным твердым телом с равномерно распределенной плотностью. Присоединенные массы сосредоточены в одних точках, т. е. не имеют плотности и объема и содержат только некоторое количество массы.

Поскольку связи, наложенные на точки, – голономны, то математическая модель движения системы строится в виде уравнений Лагранжа второго рода.

(1)

Здесь T – кинетическая энергия системы, U – силовая функция,  – обобщенные координаты,  – обобщенные скорости.

Соответственно вектор-строка обобщенных координат, описывающая поведение системы, равна

(2)

Введем направляющие косинусы углов поворота из экваториальной объектоцентрической СК в абсолютную СК:

(3)

В экваториальной объектоцентрической СК введем подвижную СК , связанную с телом. Оси  сонаправлены с главными центральными осями инерции .

Введем матрицу поворотов при переходе из подвижной СК в экваториальную объектоцентрическую СК [2]:

,                  (4)

где, используя углы Эйлера, найдем направляющие косинусы:

.(5)

Матрица направляющих косинусов СК тела в абсолютной СК выражается следующим образом:

Кинетическую энергию системы выразим как сумму кинетических энергий поступательного и вращательного движения тела и кинетической энергии присоединенных масс:

(6)

где  – абсолютная скорость центра масс твердого тела,  – абсолютная скорость присоединенных масс,  – тензор инерции тела,  – вектор угловой скорости вращения.

Вектор угловой скорости вращения находится через углы Эйлера в виде:

Спроецируем (6) на оси заданных систем координат:

Найдем обобщенные силы:

.            (7)

Определим силовую функцию гравитационного поля:

.                 (8)

Свяжем вращающуюся систему  с абсолютной СК и определим радиус-вектор, определяющий расстояние от каждой точки подвижной СК до центра гравитации С.

,

здесь  – радиус-вектор от центра гравитации до центра экваториальной объектоцентрической СК,  – радиус-вектор от центра экваториальной объектоцентрической СК до точки твердого тела, тогда  потенциал силового поля:

,                            (9)

,

,

здесь

Выполнив преобразования, получим:

,

где введены обозначения:

Найдем силовую функцию гравитационного поля для прямоугольной пластины:

, ,

где . В обозначениях  введем замену:

.

Разложим  в ряд Маклорена по степеням малых членов  до второго порядка малости и проинтегрируем.

Получим силовую функцию гравитационного поля [4]:

Так как центр масс располагается в центре орбитальной СК, то .

Определим силовую функцию для присоединенных масс:

(10)

где  ( радиус-вектор присоединенной массы в ЭОСК. Найдем обобщенные силы:

Значение частной производной кинетической энергии системы по обобщенным координатам и скоростям определится следующим образом:

В результате математических преобразований получим уравнения движения системы в форме уравнений Лагранжа 2-го рода [4]:

,

где

2. Исследование движения

твердого тела

Дифференциальные уравнения численно интегрировались средствами пакета Wolfram Mathematica 9.0.1 с точностью 10-4.

Начальные условия: линейные размеры полотна 1000х2000х0,5*10-3м, плотность 2700 кг/м3. Центр масс в момент времени  находится на оси OY на расстоянии 6670 км от центра гравитации, линейная скорость в начальный момент времени вдоль оси ОX составляет 7,7 км/c.

Массы точек равны соответственно:

Углы Эйлера соответствуют положению системы на рис. 3. , угловые скорости тела: .

Для более детального описания системы приведена раскадровка движения в период времени t = 3000 сек. с интервалом кадра 1000 сек (рис. 3–6).

3. Полученные результаты

На рис. 7 представлена орбита в абсолютной СК за время t = 3000 сек.

Также необходимо показать, на каких расстояниях до центра гравитации расположены присоединенные массы (рис. 8).

Для подтверждения достоверности полученных данных достаточно привести график изменения полной энергии (рис. 9).

Можно видеть, что данные верны, отклонения полной энергии от нормальной величины в пределах нормы (~10-10).

Заключение

Исследовано движение механической системы в евклидовом трехмерном гравитационном поле с учетом момента приливных сил гравитации. Построена математическая модель движения системы для заданной конфигурации системы. Численным интегрированием системы дифференциальных уравнений установлен характер движения тела с присоединенными массами за некоторый период оборота ЦМ вокруг гравитационного центра. Результаты представлены в виде раскадровки движения модели за время t=3000 сек. Также представлены графики зависимостей расстояний до центра гравитации угловых точек и траектория орбиты. Достоверность полученных результатов подтверждена законом сохранения энергии.

Исследование движения системы проводилось численно с применением пакета Wolfram Mathematica 9.01 в предположении, что тело – идеально твердая и недеформированная прямоугольная пластина размерами 1x2км2 с равномерно распределенной плотностью.

Список литературы

- Вертипрахов И.А., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А. Динамика стержневой большой орбитальной космической системы цепочечной структуры // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2012. Вып. 4 (12). С. 42–47.

- Белецкий В.В., Егоров В.А. Межпланетные полеты с двигателем постоянной мощности // Космические исследования. 1964. Т.2. С. 15–23.

- Гродзовский Г.Л., ИвановЮ.Н., Токарев В.В. Механика космического полета с малой тягой. М.: Наука, 1966. 680 с.

- Дубошин Г.Н. Справочное руководство по небесной механике и астродинамике. М.: Наука, 1976. 455 с.

- Маланин В.В., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А. Свободное движение пятиточечной стержневой большой орбитальной космической системы цепочечной структуры в транспортирующей системе координат // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2013. Вып. 3 (22). С. 59–62.

Study of the motion of a rigid body in connection with the masses in the field of gravitation

I. F. Talipov, N. A. Repyah

Perm State University, Russia, 614990, Perm, Bukirev st., 15

ilin-09011988@ya.ru; (951) 951-12-27; mpu@psu.ru; (342) 2-396-309

A mathematical model of the motion of the aluminum plate size is about 1-2 km from the masses attached to the corners of the body in the field of gravitational forces. Powered motion study system. It is assumed that the web is a perfect solid with undeformed uniformly distributed mass. The system performs a spherical movement in the central gravitational field. Describes the motion of the system on a finite interval of time around a gravitational center.

Key words: central gravitational field; holonomic orbital system; mathematical model of motion.

# Footnotes

© Талипов И. Ф., Репьях Н. А., 2015

# Text boxes

Рис. 1. Экваториальная объектоцентрическая СК  в абсолютной СК

Рис. 2. Подвижная СК  в экваториальной объектоцентрической СК

Рис. 4. Положение системы в момент

времени t=1000 сек

Рис. 3. Положение системы в начальный момент времени t=0

Рис. 5. Положение системы в момент

времени t=2000 сек

Рис. 6. Положение системы в момент

времени t=3000 сек

Рис. 7. Орбита в абсолютной СК

за время t = 3000 сек

Рис. 8. Расстояния до центра гравитации

присоединенных масс

Рис. 9. График изменения полной энергии